## Slide 1
LED animace
APLIKACE PROGRAMOVÝCH STRUKTUR, JAKÝMI JSOU POLE A CYKLUS FOR.
PROGRAMOVÁNÍ

## Slide 2
Sestavení obvodu
PROGRAMOVÁNÍ
Co budeme potřebovat?

## Slide 3
Úkol pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Použijte již sestavený obvod z minulé hodiny nebo jej sestavte.

## Slide 4
Úkol pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Otevřete program, který představuje jezdící světlo.

## Slide 5
Používání polí
PROGRAMOVÁNÍ
Jak na pole v Arduino?
Proměnou si můžeme představit jako konkrétní knihu o konkrétním názvu. Pole si lze představit jako knihovnu, v které máme knihy narovnány do poliček a každá kniha je očíslovaná. Konkrétní knihu vybereme zvolením daného čísla.
myInt[6] – deklarace pole bez jeho inicializace.
myPins[] – deklarace pole bez uvedení jeho konkrétní velikosti, kompilátor nejdříve spočítá prvky a pak pole vytvoří o odpovídající velikosti.
mySensVals[6] – deklarace pole s jeho přesným počtem prvků.
message[6] – u pole datového typu char, musí být provedena jeho inicializace minimálně jedním prvkem.

## Slide 6
Používání polí
PROGRAMOVÁNÍ
Jak přistupovat k poli v Arduino?
Prvky v poli jsou indexovány vždy od nuly. Tzn. první prvek v poli je na indexu 0. To znamená, že pole o deseti prvcích má poslední prvek s indexem 9.

## Slide 7
Otázka pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Když se podíváte na otevřený programový kód, jak byste v něm využili pole?
V čem byste spatřovali výhodu ve využití pole?
Pole by se dalo využít při definici čísel použitých pinů pro všechny diody.
Výhoda je zejména v tom, že při definici pinů v poli, můžeme libovolně měnit jejich pořadí bez nutnosti zasahovat do dalších částí programu. Není tedy nutná úprava dalších řádků kódu.

## Slide 8
Úkol pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Upravte otevřený program s vlastní funkcí tak, aby čísla pinů byla nahrazena odkazem na prvky pole.

## Slide 9
Úkol pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Změňte směr běžícího světla z opačné strany.
V tomto úkolu stačí pouze změnit pořadí pinů v deklarovaném poli, jinak kód zůstává stejný jako předchozí příklad.

## Slide 10
Příkaz cyklu for
PROGRAMOVÁNÍ
Jak na cykly v Ardino?
Cyklus for se používá k opakování bloku příkazů, uzavřených do složených závorek. Využívá čítače inkrementů (přírůstků), který se používá pro ukončení průchodu cyklu.
Cyklus for je vhodný pro jakýkoliv opakující se operace a je často používán v kombinaci s poli, pro jejich průchod.

## Slide 11
Otázka pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Které části programového kódu v otevřeném příkladu by se hodilo využít v cyklu for, aby se kód zjednodušil?
Určitě by to mohla být část, kde se definují piny pomocí funkce pinMode() a dále při volání vlastní funkce changeLed().

## Slide 12
Úkol pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Předchozí úkol, ve kterém jste čísla pinů nahradili prvky pole, upravte tak, abyste použili příkaz cyklu for a světlo diod probíhalo z jedné strany na druhou, neustále dokola.

## Slide 13
Úkol pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Upravte programový kód tak, aby se běžící světlo pohybovalo z jedné strany na druhou a zpět.