## Slide 1
Řízení servomotoru
DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ ROBOTIKY JSOU POHONY. TATO LEKCE SE BUDE ZABÝVAT ZÁKLADNÍM POUŽITÍM SERVOMOTORŮ.
PROGRAMOVÁNÍ

## Slide 2
Otázka pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
K čemu si myslíte, že se servomotory využívají?
Servomotory jsou motory pro pohony, u kterých lze na rozdíl od běžného motoru nastavit přesnou polohu natočení osy.
Používají se tam, kde je potřeba větší síla pro pohyb mechanických prvků: roboti a pohyb jejich ramen, automatické ostření fotoaparátu, posuvy obráběcích strojů, natáčení slunečních panelů atd.

## Slide 3
Servomotory
princip
PROGRAMOVÁNÍ
Servomotor očekává puls každých 20 milisekund (ms) a délka impulsu určuje, jak daleko se motor otáčí. Například 1,5ms puls přivede motor do polohy 90 °. Kratší než 1,5 ms se pohybuje proti směru hodinových ručiček k poloze 0 ° a delší než 1,5 ms otáčí servomotorem ve směru hodinových ručiček směrem k 180 ° pozici.

## Slide 4
Sestavení obvodu
PROGRAMOVÁNÍ
Co budeme potřebovat?

## Slide 5
Elektronický obvod
PROGRAMOVÁNÍ
Schéma zapojení

## Slide 6
Programový kód
PROGRAMOVÁNÍ
// Připojení knihovny
// Vytvoření instance třídy pro každý motor
// Pozice servomotoru
// Definice pinu, na který se připojuje // signální vodič servomotoru
// Nastavení pozice servomotoru

## Slide 7
Otázka pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Co se stane když změníte hodnotu ve funkci delay()?
Změnou hodnoty se bude měnit rychlost natočení servomotoru.

## Slide 8
Úkol pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Změňte program tak, aby se postupně osa servomotoru nastavila do pozic 10°, 40°, 80°, 120°, 160°.

## Slide 9
Úkol pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Napište program, který bude otáčet osou servomotoru od 0° do 180°. Po dosažení krajní pozice se bude otáčet zpět. Využijte k tomu znalostí cyklu for.

## Slide 10
Ještě něco navíc
PROGRAMOVÁNÍ
Schéma zapojení
Ovládejte servomotor pomocí potenciometru.

## Slide 11
Programový kód
PROGRAMOVÁNÍ

## Slide 12
Úkoly pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Co se bude dít, pokud změníte hodnoty první dvojce parametrů 0 a 1023 ve funkci map().
Co se změní, když upravíte hodnoty druhé dvojce parametrů 0 a 179 ve funkci map().