## Slide 1
6-1 Periferie – tříbarevná dioda
PRIM – Micro:bit

## Slide 2
Základní pojmy periférií
Periférie dělíme
  Vstupní – čidla, tlačítko ...
  Výstupní – diody, reproduktor ...
  Vstupně – výstupní – např. paměťové karty (zde nepoužito)
Dle druhu toku dat
  Digitální
  Analogové

## Slide 3: Tříbarevná dioda
Výstupní periférie
Může být zapojena digitálně i analogově
Čtyři vstupy
  Společná (nejdelší pin):
    Anoda (+)
    Katoda (-) – použijeme, lépe se ovládá
Barvy
  Červená
  Modrá
  Zelená

## Slide 4: Zapojení

## Slide 5
1 program
from microbit import *
pin0.write_digital(1)
sleep(2000)
pin0.write_digital(0)
pin1.write_digital(1)
sleep(2000)
pin1.write_digital(0)
pin2.write_digital(1)
sleep(2000)
pin2.write_digital(0)

## Slide 6
1 program - úprava
from microbit import *
A = [pin0, pin1, pin2]
for I in range(0, 3):
A[I].write_digital(1)
sleep(2000)
A[I].write_digital(0)

## Slide 7: Poznámky
V prvním programu byl použit digitální výstup – barva svítí nebo nesvítí
V upraveném programu je použita struktura pole pro seznam pinů – složitější datová struktura znamená jednodušší program (obecné pravidlo programování)
Následující program – magická lampa
  Použit analogový výstup.
  Barvy se náhodně postupně rozsvěcí a současně se zhasíná předchozí.
  Ošetřeno aby se barvy neopakovaly.

## Slide 8: Program Magická lampa
from microbit import *
import random
A = [pin0, pin1, pin2]
minula = 2
while True:
barva = random.randint(0, 2)
while (barva == minula):
barva = random.randint(0, 2)
delka = random.randint(1000, 5000)
for I in range(0, 1024):
A[barva].write_analog(I)
A[minula].write_analog(1023-I)
sleep(2)
sleep(delka)
minula = barva