## Slide 1
RGB dioda
POMOCÍ RGB DIODY LZE VYTVÁŘET ZAJÍMAVÉ EFEKTY S VYUŽITÍM VELMI JEDNODUCHÉHO ZAPOJENÍ A PROGRAMOVÁNÍ.
PROGRAMOVÁNÍ

## Slide 2
Otázka pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Víte, nebo dokážete uhodnout na jakém principu pracuje RGB dioda?
RGB dioda pracuje podobně jako klasické jednobarevné LED diody. Její princip lze vyčíst ze zkratky RGB, což znamená označení anglického názvu barev – červená, zelená, modrá.
Takže RGB dioda ve skutečnosti představuje tři LED diody v jednom balení.

## Slide 3
Princip RGB diody
PROGRAMOVÁNÍ
Princip skládání barev.

## Slide 4
Sestavení obvodu
PROGRAMOVÁNÍ
Co budeme potřebovat?

## Slide 5
Elektronický obvod
PROGRAMOVÁNÍ
Schéma zapojení

## Slide 6
Programový kód
PROGRAMOVÁNÍ

## Slide 7
Otázka pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Jakou barvou dioda svítí, pokud je program v pořádku nahrán?
RGB dioda pracuje podobně jako klasické jednobarevné LED diody. Její princip lze vyčíst ze zkratky RGB, což znamená označení anglického názvu barev – červená, zelená, modrá.
Takže RGB dioda ve skutečnosti představuje tři LED diody v jednom balení.

## Slide 8
Úkol pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Napište program, který bude měnit barvu RGB diody na zelenou, červenou a modrou, vždy po 1 sekundě.

## Slide 9
Vyzkoušejte si
PROGRAMOVÁNÍ
Změňte logické hodnoty LOW a HIGH na odpovídající hodnoty PWM v rozsahu 0 – 255.

## Slide 10
Co znamená PWM?
PROGRAMOVÁNÍ
Pulsně šířková modulace
Z anglického Pulse Width Modulation se používá všeobecně známá zkratka PWM.
Při ovládání jasu diody PWM velmi rychle přepíná na výstupu pinů hodnoty s logickou nulou (0V) a logickou jedničkou (+5V). To se děje v určitém čase. Tyto změny jsou tak rychlé, že je lidské oko nedokáže díky své setrvačnosti zachytit.
Z poměru času, ve kterém je na výstupu +5V ku stavu 0V se pak odvíjí intenzita svícení LED diody nebo rychlost otáčení motoru

## Slide 11
Otázka pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Jakou roli by mohla hrát PWM ve spojení s RGB LED?
PWM využijme, pokud budeme chtít plynule měnit jednotlivé barvy.
Nemusíme pracovat pouze z krajními hodnotami 0 a 255.

## Slide 12
Úkol pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Napište program, který bude měnit barvu RGB diody na tyrkysovou, žlutou a fialovou, vždy po 1 sekundě.

## Slide 13
Úkol pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Napište program, který bude měnit barvu RGB diody na tyrkysovou, žlutou a fialovou. Každá barva blikne třikrát vždy po 1 sekundě. Prodleva přechodu mezi barvami bude 3 sekundy.

## Slide 14
Úkol pro vás
PROGRAMOVÁNÍ
Napište program, který bude plynule měnit barvy. Vymyslete jej tak, aby byly „namixovány“ postupně všechny možné odstíny.

## Slide 15
Úkol pro vás
PROGRAMOVÁNÍ